附件1

公路工程项目分类标准

| 大型工程 | 中型工程 | 小型工程 |
| --- | --- | --- |
| ⑴公路路基工程：一级以上公路≥10KM的路基工程。 | ⑴公路路基工程：一级以上公路路基≥5KM；二级以上公路路基≥10KM。 | 其他为小型 |
| ⑵公路路面工程：高等级路面≥20万平方米。 | ⑵公路路面工程：二级以上公路路面≥10万平米。 | 其他为小型 |
| ⑶桥梁工程：多孔跨径总长＞1000M或单孔跨径＞150M的特大桥。 | ⑶桥梁工程：多孔跨径总长≥100M或单孔跨径≥40M的大桥。 | 其他为小型 |
| ⑷隧道工程：隧道长度＞1000M的公路隧道工程。 | ⑷隧道工程：500M＜隧道长度≤1000M公路隧道工程。 | 其他为小型 |
| ⑸交通安全设施工程：一级以上公路，涉及标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等项目中两项以上，且公路里程≥20KM或单项工程合同额≥1000万元的工程。 | ⑸交通安全设施工程：一级以上公路，涉及标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等工程中两项以上，且公路里程≥10KM或单项工程合同额≥400万元的工程。 | 其他为小型 |
| ⑹机电系统工程：一级以上公路，涉及通信、监控和收费系统中两项以上或单项系统且公路里程≥80KM以上的机电系统工程；单项工程额≥2000万元的机电系统工程；≥1000M特大桥或独立隧道，且单项工程合同额≥500万元的机电系统工程。 | ⑹机电系统工程：一级以上公路，涉及通信、监控和收费系统中单个系统工程且公路里程≥40KM以上的机电系统工程；单项工程额≥800万元的机电系统工程；≥500M特大桥且工程额≥300万元的机电系统工程。 | 其他为小型 |
| ⑺其他工程项目：单项工程合同额6000万元以上的公路工程。 | ⑺其他工程项目：单项工程合同额2000万元以上的公路工程。 | 其他为小型 |